Metoda tepelných bilancí a odhad rychlosti konvergence

Jaroslav Mlýnek

V příspěvku je uvažována eliptická parciální diferenciální rovnice 2.řádu na obdélníkové oblasti s Newtonovou okrajovou podmínkou. Předpokládáme dostatečnou hladkost přesného řešení rovnice a funkcí vyskytujících se v rovnici a v okrajové podmínce. Na základě sestavení vhodné triangulace a příslušné duální sítě oblasti je v příspěvku ukázáno, že se v uzlových bodech  duální sítě uvnitř i na hranici oblasti dopouštíme chyby  O(h2),  kde h značí maximum z délek stran obdélníkového prvku duální sítě.

Součástí příspěvku jsou také numerické výsledky řešení praktické úlohy uvedeným postupem.